## Slide 1
ステップ 1
放射線防護の考え方

## Slide 2
医療における放射線防護の3原則を教えてください。

## Slide 3: 放射線防護体系の3原則
正当化 Justification
最適化 Optimisation
線量限度 Dose limit
医療被ばく（患者）については
適用されない

## Slide 4: 正当化
放射線の使用は、便益（ベネフィット）が損害（リスク）を
上回る状況でのみ認められる。
放射線検査による被ばくはリスク！
検査により
得られた安心
検査で病気を発見し、 適切な治療を早期に受ける
ベネフィット
医療被ばく
天秤にかけ、必ずリスクをベネフィットが上回る時のみ検査を行う！
“行為の正当化”
（治療も）
放射線診療の行為に対する正当化の責任は、医師・歯科医師十分な説明と同意が必要
専門学会などが中心となって、参考となる診療ガイドラインが取りまとめられている。

## Slide 5: 最適化
経済的・社会的要因を考えて、被ばくする可能性、被ばくする人の数、およびその人達の個人線量の大きさは、全て合理的に達成できる限り低く抑えるべきである。
ALARA（アララ）の原則
（as low as reasonably achievable）
簡単に言えば
「放射線診療に伴う被ばく線量を可能な限り少なくすること」
検査、IVR
撮影線量の最適化、透視時間、
再撮影の防止、照射野を絞るなど
具体的に言うと、
→ 不必要な被ばくの回避
病巣に必要な線量を与えることを担保しつつ、周辺組織への線量（その有害事象）を最小限に
放射線治療
→

## Slide 6
注意！
  必ずしも低い線量が最適化の目標ではない
  診断価値を保持（放射線治療では病巣に必要な線量を与えることが前提）しつつ（正当化の担保）、可能な限り被ばく線量を下げる必要がある
最も低い線量が、必ずしも最適で最善の選択というわけではない！

## Slide 7
2015年6月 日本で診断参考レベルが公表
診断参考レベル：各施設で実施されているそれぞれの検査の線量を適切に管理するツール
医療被ばくには線量限度がないといっても、正当化された放射線診療において最適化は不可欠
撮影線量
少ない
多い
画質が良くなる
被ばく量が増える
被ばく量が減る
画質が悪くなる
診断可能な画質を保ちつつ少ない被ばくとなるよう設定

## Slide 8
医療被ばく、職業被ばく、公衆被ばくの違いがわかりません。

## Slide 9: 放射線被ばくの分類
医療被ばく
放射線診療の過程で受ける被ばく
放射線診療を受ける患者
患者を介助・介護する人
生物医学研究での志願者
職業被ばく
自身の業務の過程で職業人として受ける被ばく
例）放射線業務従事者（放射線障害防止法、電離側）、
放射線診療従事者（医療法施行規則）
公衆被ばく
医療被ばく・職業被ばく以外のすべての被ばく
（妊娠している作業者の胚と胎児の被ばくは公衆被ばくに含まれる）
診断参考レベル
線量拘束値
線量拘束値
線量限度
線量拘束値
線量限度
（計画被ばく状況下）

## Slide 10: 線量拘束値
線量拘束値と線量限度
医療関係者が複数の施設で放射線診療を行うとする。
1施設での被ばくの制限値
施設A
施設B
施設C
線量拘束値
線量拘束値
すべての施設における被ばくの合計
線量限度

## Slide 11
放射線防護に関わる主な組織とその関係について教えてください。

## Slide 12: 放射線防護の国際的枠組み
研究成果
放射線被ばく影響に関する統計・疫学データや安全研究など
UNSCEAR
報告書
ICRP
勧告 / 報告書
IAEA
防護・管理基準（BSS）
国内規制
障害防止法
医療法 他
ICRP、IAEAの提案する基準に基づいて各国においての放射線防護管理規制が作られている
国内法規制にはICRP1990年勧告をベースにしており、ICRP2007年勧告への切り替えが進められている
様々な結果を示すデータの乱立
様々な研究を包括的に評価し、科学的信頼性の高いデータを選別！
データを世界の研究者に提供
UNSCEAR報告書を重要な資料として、放射線防護に関する原則の勧告を行っている。
ICRPの勧告を元に、防護の具体的な安全基準を決定
福島第一原子力発電所の事故後に騒がれた
“専門家によって言っていることがなぜ異なる？”
｢個別の研究成果を紹介している｣
｢UNSCEARのような包括的な評価結果を示している｣
｢ICRP/IAEAのような防護のルールについて言及している｣
かによって異なることが原因である！

## Slide 13
ステップ 2
放射線防護で扱う量

## Slide 14
ベクレル、グレイ、シーベルトはよく使われると思いますが、その関係を教えてください。

## Slide 15
単位 はじめはイメージで！
雨がどのくらい
降っているのか？
（雨の量）
ベクレル（Bq）
（イメージ）
雨にどのくらい濡れてしまったか？
（濡れてしまった量）
グレイ（Gy）
体調の良し悪し
放射線を出す
シーベルト（Sv）
放射線を受ける
放射性物質の量
吸収した放射線の量
放射線による人体 への影響
単位変換

## Slide 16
吸収線量（Gy）:単位質量あたりに吸収されるエネルギー
D ：吸収線量
dε ：吸収されたエネルギー
dm：物質の質量
吸収線量（Gy）
質量：1 kg
放射線
1 J
2 J
1 Gy
2 Gy
8本のうち4本が吸収された
物理的にはエネルギーの単位“J”で表現！

## Slide 17
放射線
同じ吸収線量でも-----。
（放射線をかけない）
（放射線をかける）
コロニー（集落）
：1個コロニーを形成している細胞は1個の親からの子孫であると考える。
（単一細胞由来の子孫細胞からなる肉眼的に認める細胞集落。一般に50個程度集まった細胞群。）
よって、出来上がったコロニーの数を数えることで細胞の数を見積もることができる。

## Slide 18: グラフにすると-----。
細胞の種類,細胞がおかれた環境、放射線の種類などによって形が変わる！
1.0
10-1
10-2
10-3
線量（Gy）
生存率
0
2
4
6
8
10
細胞A
細胞B
線量（Gy）
1.0
10 -1
10 -2
10 -3
10 -4
10 -5
10 -6
生存率
同じ線量でも生存率が違う！
酸素の多い方がダメージが大きい！
低酸素細胞
O2
O2
細 胞
酸素に富む細胞
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
α線
X線
X線よりα線の方がダメージが大きい

## Slide 19: 等価線量（Sv：シーベルト）
吸収線量
Gy
Sv
等価線量
係数を使って
放射線の違いを規格化
Chart: 放射線加重係数
| 光子 （γ線, X線） | 電子 （β線） | 陽子 | 中性子 | α粒子
 | 1 | 1 | 2 | 21 | 20
α線
中性子線
陽子線
電子線
X線, γ線
連続関数（2.5~21）
α線
γ線
ダメージ
ダメージ
吸収線量
1 Gy
1 Gy
× 20 =
× 1 =
放射線加重係数
20 Sv
1 Sv
影響大！
1 Gy
α線はγ線より20倍
ダメージを与える
ダメージの係数
1 Gy

## Slide 20: 実はもう一つ シーベルト（Sv）が -----。

## Slide 21
脳
甲状腺
1 Sv
1 Sv
実効線量（Sv：シーベルト）
等価線量は同じでも-----
腹部にボールが当たったら
腕だけをかすめたら
全身にボールが
当たったら
全身への影響は
大きい！
全身への影響は
小さい！
全身への影響は
極めて大きい！
ボールの当たった場所や範囲によって
全身への影響は変化する
放射線を受けた場所や範囲によって
全身への影響は変化する
放射線で置き換えると
組織加重係数
全身で
換算すると
全身で
換算すると
全身への影響に換算するために

## Slide 22
組織加重係数（ICRP2007）
乳房：0.12
肺：0.12
赤色骨髄：0.12
骨表面：0.01
胃：0.12
結腸：0.12
生殖腺：0.08
膀胱：0.04
食道：0.04
甲状腺：0.04
脳：0.01
唾液腺：0.01
肝臓：0.04
皮膚：0.01
残りの組織：0.12
全身に均等に被ばくした場合の影響
ある臓器・組織が被ばくした場合の影響
臓器・組織ごとの放射線感受性の違いによって、がんの発生率や致死率、QOL、寿命損失などを考慮し、合計で1（100）になるように各臓器に値を割り振った係数
＝ 0.01
100
1

## Slide 23
陽子線
吸収線量（Gy）
甲状腺：2.0 Sv × 0.04 = 0.08 Sv
肝 臓：2.0 Sv × 0.04 = 0.08 Sv
生殖腺：2.0 Sv × 0.08 = 0.16 Sv
組織加重係数
合計
2.0 Sv
均等被ばく（全身被ばく）
1 Gy
①
等価線量（Sv）
1.0 Gy × 2
= 2.0 Sv
放射線加重係数
（陽子線 = 2）
（放射線の種類による人体へ与
えるエネルギーの違いを考慮）
②
特定の臓器・組織のみに局所被ばくした場合、組織等価線量と呼ぶ
脳
甲状腺
など
③
局所への
不均等被ばく
④
実効線量（Sv）
脳 ：2.0 Sv × 0.01 = 0.02 Sv
甲状線：2.0 Sv × 0.04 = 0.08 Sv
食道 ：2.0 Sv × 0.04 = 0.08 Sv
組織加重係数
合計
0.18 Sv
不均等被ばく（局所被ばく）
全身への
均等被ばく
⑤

## Slide 24
ステップ 3
放射線の人体影響

## Slide 25
放射線の人体への影響について教えてください。

## Slide 26
全身に4 Gyが照射されるとどうなる？
4 Gy
60日以内に50%の人が死ぬ
（LD50(60)：4 Gy）

## Slide 27
全身に7 Gyが照射されるとどうなる？
7 Gy
60日以内に100%の人が死ぬ
（LD100(60)：7 Gy）
そのエネルギーを計算してみよう！
物質に吸収された放射線は最後は熱となるので、熱量として測定できる。

## Slide 28: 10 Gyの線量を吸収した質量1 kgの水（≒生体）の温度上昇（℃）は？
10 Gy＝10 J/kg
1 cal＝4.2 J
1 cal ---------- 4.2 J
X cal ---------- 10 J
→ 4.2X = 1 × 10
→ X = 10/4.2
≒2.4（2.38095-----）cal
水1 kgの温度を1℃上昇させるには1000 cal必要
1000 cal ---------- 1 ℃
2.4 cal ---------- Y ℃
→ Y = 2.4×10-3℃（0.0024 ℃ ）

## Slide 29: 標的はどこに？
修復に失敗
突然変異
ほぼ全部
わずか
極めてわずか
修復
誤った修復
人体
細胞
C
A
T
G
T
C
G
T
A
C
A
G
Csの放射線エネルギー
66.1万 eV
DNAが結び
ついている力
数 eV
DNA
細胞内のDNAが標的！

## Slide 30: 損傷を受けると-----
正常細胞
放射線
DNA損傷
修復に成功
正常細胞
修復に失敗
細胞死
突然変異
細胞のがん化
ほぼ全部
わずか
極めてわずか
修復
誤った修復
（『低線量放射線と健康影響』より引用改変）
確定的影響
確率的影響

## Slide 31
確定的影響
細胞が失われることによって起こる影響
しきい線量がある
しきい線量を超えなければ影響が発生しない
被ばく線量が障害重篤度に比例
しきい線量 ： この線量を被ばくすると約1％の人に障害が発生する線量
・男性の一時不妊
150 mGy
・胎児奇形
100 mGy
脱毛
3000 mGy
など
線量
頻度
（%）
100
50
0
しきい値

## Slide 32
・がん
・白血病
・遺伝的影響
細胞が突然変異することによって起こる影響
被ばく線量と発生確率が比例
どんなに少ない線量でも影響の発生確率は0ではないと仮定
線量
発生確率
10
5
0
確率的影響
(%)
低線量被ばく
100 mSv以下
  これまでに原爆被ばく者を含め、ヒトでは遺伝的影響は観察されていない。
  ⇒累積線量で100 mSv以下の放射線の影響に関して問題にすべきは、発がんおよび白血病の影響であると考えられている。
発がんを引き起こすか否かの立証が難しい
→他の要因（喫煙, 飲酒, ストレス, ウイルス感染 等）との間で発生頻度の差を捉え
ることができない。

## Slide 33
ステップ 4
知っておきたい

## Slide 34
私たちは自然からも放射線を浴びていると聞きましたが、どの程度なんでしょうか？

## Slide 35: 自然から浴びる放射線
14
6
C
40
19
K
食物
食物摂取による内部被ばく
222
86
Rn
220
86
Rn
空気
呼吸による内部被ばく
238
92
U
232
90
Th
40
19
K
地面
外部被ばく
24
11
Na
14
6
C
7
4
Be
3
1
H
宇宙
ふりそそぐ
水素の原子核
大気圏にある
物質の原子核
外部被ばく
日本の平均被ばく量2.1 mSv/年の内訳
Chart: 
| 宇宙 | 地面 | 呼吸 | 食物
 | 0.3 | 0.33 | 0.47 | 1
出典：（公財）原子力安全研究協会「生活環境放射線」（2011）

## Slide 36
世界の年間自然放射線量（地面から）
＊ラムサール（イラン）、ケララ（インド）、ガラパリ（ブラジル）などは、生涯の被ばく
線量が数百mSvをこえる。これらの地域で、がんの発生率高いというデータは得られてい
ない。
＊毎日微量の放射線を受け続ける場合と瞬時に同じ量を被ばくした場合の影響は違う！
ガラパリ
5.5（35）
アメリカ
0.40（0.88）
世界平均 0.50 mSv/年
（ ） 最高値
陽江（中国）
3.51（5.4）
ケララ（インド）
3.8（35）
ラムサール（イラン）
10.2（260）
日本
0.33（1.26）
中国
0.54（3.0）
イタリア
0.50（4.38）
フランス
0.60（2.20）
ノルウェー0.63（10.5）
（1993年 国連科学委員会報告書等により作成）
ガラパリ・ケララ（1982報告）、ラムサール（M. Sorbi 1997）

## Slide 37
実効半減期って何でしょうか？

## Slide 38
  半減期: 放射性崩壊によって放射性物質（不安定）の数が半分になるまでの時間（放射能をもつ放射性物質が半分になるまでの時間）→ すなわち、放射線を出す能力が半分になる！
半減期とは？
半減期が経過
放射能をもつ
放射性物質は6個
放射能をもつ
放射性物質は3個
放射性崩壊
  放射性物質が壊れる ⇨ 放射性崩壊（放射性壊変, 原子核崩壊）
放射性物質
放射線

## Slide 39
核種 | 半減期
131I | 8.0 日
137Cs | 30 年
100
50
0
25
12.5
6.25
8日
16日
24日
1ヶ月
2ヶ月
30年
時間
放射性物質の原子の個数
137Cs
131I
半減期をイメージで！

## Slide 40
Relative dose
Time
1
物理学的半減期
生物学的半減期
実効半減期
1/2
30y
100d
150d
Cs-137
例）
131I ⇒ 約5日
137Cs ⇒ 約100日
実効半減期
物理学的半減期：
  放射性物質の放射能が半分になる時間
生物学的半減期：
  体内に入った放射性物質が代謝・排泄により半分になる時間
実効半減期：
  体内に入った放射性物質の放射能が半分になる時間
＋
＝
1
1
1
Tp
Tb
Te
代謝
代謝
代謝
排泄

## Slide 41
ステップ 5
診断参考レベル

## Slide 42
診断参考レベルって何ですか？

## Slide 43: 診断参考レベルの考え方
医療被ばく ⇒ 線量限度を設けない（ICRP1990, 2007年勧告）
診断能を高くするためには線量を上げてしまえばよい。
医療被ばくを最適化するためのツールが診断参考レベル（Diagnostic Reference Levels：DRLs）。
⇒ これでいいのか！？
種々のmodalityや部位で設定
あくまで目的は“放射線診断における線量の最適化”であり、適応は放射線診断および核医学である。
→（放射線治療には適用しない）
Notes: 放射線防護の考え方のところで、医療被ばくでは、線量限度を設けないと説明しました。
では、診断能を高くするために、線量を上げてしまって良いのでしょう？
いけませんよね。
最適化が必要になります。
最適化を実施するためのツールが診断参考レベルです。

## Slide 44: 概 要
あくまで目的は“放射線診断における線量の最適化”であり、適応は放射線診断および核医学である。
→（放射線治療には適用しない）
線量の“最適化”と“最適値（線量限度・線量拘束値）”とを混同しないように！
線量限度と線量拘束値は人体影響を考慮して数値が設定されているが、DRLsは線量限度・線量拘束値とはリンクしない ⇒ 放射線リスクの指標では無い！
×

## Slide 45
どう導き出すか？
  標準的体格の患者または標準ファントムに対する典型的な線量（施設の代表値）を把握
  ← 標準化された線量測定法を使用
  このデータを、国や地域毎に集めてヒストグラムを作成。
CTDIvol （mGy）
度 数
施設の代表値
⇒ 診断能は十分に担保
されていることが前提
Notes: どう導き出すか？ですが、まず、各施設で、標準的体格の患者または標準ファントムに対する典型的な線量、すなわち、施設の代表値を把握します。
このとき、もちろんですが、標準化された線量測定法を使用します。
このデータを、国や地域毎に集めてヒストグラムを作成します。
おおよそ、ガウス分布になると思います。
施設の代表値ですが、あくまで診断能は十分に担保されていることが前提です。

## Slide 46
CTDIvol （mGy）
度 数
75パーセンタイル
  75パーセンタイル値を設定
値を超えている場合に、線量を下げることを検討すべきであるとされる目安
DRL
  （最適化が進んでいる場合はこの限りではない）
Notes: 次に75パーセンタイル値を設定します。75パーセンタイルとは、データを小さい順に並べたとき、初めから数えて全体の75%に位置する値のことです。
この75パーセンタイルですが、値を超えている場合に、線量を下げることを検討すべきであるとされる目安になります。
これがDRLということになります。
65パーセンタイルであれば、最小値から数えて65%に位置する値を指す。

## Slide 47
自施設の代表値がDRLを超えている場合、臨床的に正当な理由がない限り、撮影条件や検査のプロトコルなどの見直しを行うべき
線量
頻 度
DRL
自施設
Notes: 自施設の代表値がDRLを超えている場合、臨床的に正当な理由がない限り、撮影条件や検査のプロトコルなどの見直しを行うべきということになります。

## Slide 48: 日本におけるDRLsの決定
J-RIME
関連学会等のオールジャパンの組織
http://www.radher.jp/J-RIME/
Notes: 日本におけるDRLですが、
関連学会等のオールジャパン組織であるJ-RIMEからリリースされています。
詳しくはHPをご覧ください。

## Slide 49
ステップ 6
医療被ばくと
リスクコミュニケーション

## Slide 50
放射線防護に関わる線量について簡単に説明してください。

## Slide 51: 放射線計測・防護に関わる線量概念
この線量で体にどのくらいの影響があるの？
（リスク評価）
放射線加重係数,
組織加重係数
比較
＞
計算
測定できれば安心だけど-----
防護量は直接測定できない！
（∵人体内の線量であるため）
そこで代替として用意！
物理量
吸収線量 [Gy, J/kg]
フルエンス [m-2]
照射線量 [C/kg]
カーマ[Gy, J/kg] など
実用量[Sv]
周辺線量当量
方向性線量当量
個人線量当量
1 cm線量当量
70 μm線量当量
防護量[Sv]
等価線量
実効線量
“外部被ばく量を安全側
（保守的）に見積もる”
“測定しやすい量”として定義。
校正
実用量に変換
放射線測定器
サーベイメータ、個人線量計、エリアモニタ、環境モニタ など
値の紐づけ

## Slide 52: 物理量
フルエンス［m-2］
ある面積にどれだけの数の放射線が通過したか？
物理量とは、放射線測定器で直接はかることができる量
⇒ 放射線の数とエネルギー
放射線の数
ある面積（単位面積）
放射線

## Slide 53
放射線のエネルギー
照射線量X：C/kg
質量Δmの空気
光子
−
−
+
+
−
−
−
+
電子
正負 イオン
ある質量Δmの空気内で、光子により発生した2次電子が、作る正負どちらかのイオンの総和。
2次電子（正確には2次荷電粒子）は制動放射も起こす。
その損失を補正（1-g）
（放射損失により逃げていく分を引き算）
Wair値（1イオン対を作るために必要なエネルギー）を利用
Kair [J/kg]
e(1-g) [C]
＝
X [C/kg]
Wair[eV]
×
33.97
1.6×10-19
イオンの数
空気カーマ

## Slide 54
空気カーマ：Kair
[J/kg]=[Gy]
空気吸収線量 [Gy]
診断領域のX線エネルギーでは電子平衡が成立
⇒ 空気カーマ[Gy] ≒ 空気吸収線量[Gy]
微小質量dm内で光子（正確には非荷電粒子）により発生する荷電粒子の初期運動エネルギーの総和
微小質量 dm
光子
①
②
③
④
⑤
dm内で生じた荷電粒子の初期運動エネルギーの合計（③ + ④ + ⑤）
（補足）
dmに入る成分（① + ②）と出ていく成分（④ + ⑤）の運動エネルギーが等しい時、“荷電粒子平衡が成り立っている”という！
荷電粒子

## Slide 55
低線量被ばくって何でしょか？

## Slide 56: 低線量被ばくの影響について
低線量被ばくって？
  100 mSv以下を指す。
影響を捉えるには？
  低線量被ばくした集団の疫学調査結果から直接リスクを推定したい！･･･でも無理。
  低線量被ばくの場合、必要な統計学的検出力を得るには大量の調査対象者を確保しなければならない。
    100 mSv → 6400人
    10 mSv → 62万人
最も信頼性の高いデータは広島・長崎の原爆被ばく者
（信頼性が高い理由）
大規模な調査集団（12万人）
調査期間が長い（1950年～）
被ばく線量推定の精度が高い
被ばくした人の線量域が広い
追跡調査の完全性が高い

## Slide 57: 低線量発がんのリスクの評価
しきい値（数十mSv）
（『低線量放射線と健康影響』より引用改変）
線量
発がん率
自然発生
レベル
しきい値なし直線モデル
（Linear Non-Threshold：LNT）
⇒ 少ない被ばくがあっても、それに比例した
影響が出るとの説
高線量
領域
ホルミシス効果仮説
⇒ 免疫力が活性化され有益という説
きびしめの説
（バイスタンダー効果）
⇒ 被ばくした細胞から被ばくしなかった周辺
の細胞に遠隔的に被ばく情報が伝えられる
という説
しきい値あり仮説
⇒ 低線量被ばくにもしきい値が存在するとい
う説
100 mSv~ 4000 mSvでは障害の発生が直線的に増加すると立証されている
100 mSvあたり1%の発がん増加
瞬間的
100 mSvあたり0.5%の発がん増加
じわじわ
線量率の影響
じわじわ浴びると影響が1/2～1/10になる！
＊DDRF=2（じわじわ効果が2倍）

## Slide 58
放射線による発がんリスクはどの程度の大きさですか？

## Slide 59
放射線によるリスクを感覚的に！
1.50～2.49
1.30～1.49
1.10～1.29
1.01～1.09
検出不可能
相対リスク
高
低
（国立がんセンターHPより引用改変）
※相対リスク：目的のコントロールグループが何もしていないグループに対し、
どのくらいがんに罹患するリスクが高いかを示したもの。
野菜不足
受動喫煙
（非喫煙女性）
1000-2000 mSv
放射線
500-1000 mSv
100 mSv未満
100-200 mSv
200-500 mSv
肥満
（BMI≧30）
やせ
（BMI＜19）
運動不足
高塩分食品
飲酒
（毎日2合）
受動喫煙
（女性）（肺）
喫煙
飲酒
（毎日3合）
放射線100～200 mSv
野菜不足！
受動喫煙！
放射線200～500 mSv
肥満！
運動不足！

## Slide 60
大規模な放射線災害が発生した場合の放射線防護における線量の基準ってありますか？

## Slide 61: 放射線被ばく状況
計画的に管理できる平常時
計画被ばく状況
緊急時被ばく状況
現存被ばく状況
事故の回復や復旧の時期
原発事故やテロなどの
大規模放射線災害
Notes: 実は、2011年の福島第一原子力発電所事故が発生する前から目安がありました。
ICRP2007（Pub.103）では、（屋内ラドン・ガスなど）管理が難しい線源の存在や放射性物質を使ったテロ事案などを考慮して、それまでの平常時（ICRPは計画被ばくと呼んでいる）の防護体系に加えて、新しい防護体系を勧告しています。
人が受ける被ばくを、計画的に管理できる平常時（計画被ばく状況）、原発事故やテロなどの大規模放射線災害（緊急時被ばく状況）、事故の回復や復旧の時期（現存被ばく状況）の3つに分けて防護の基準を定めているんです。
計画被ばく状況ですが、通常の放射線診療や線源導入時など、計画的な管理下で被ばくする状況を指しています。
緊急時被ばく状況は、テロなどの悪意ある行動、あるいは原発事故などの想定外の事態により、予期せぬ被ばくが発生した状況を指します。この被ばくを避けたり、減少させるために緊急対策が必要となります。
現存被ばく状況とは、緊急時被ばく状況が終息しあとに、環境中に管理されない放射性物質が存在している状況を指します。
線源の意図的な導入と運用が伴う状況
緊急時被ばく状況は、計画された状況を運用する間に、もしくは悪意ある行動からあるいは他の予想しない状況から発生する可能性のある好ましくない結果を避けたり
減らしたりするための緊急の対策を必要とする状況
現存被ばく状況とは、管理について決定しなければならない時にすでに存在する、緊急事態の後の長期被ばく状況を含む被ばく状況である

## Slide 62
最適化
→ 合理的に実行可能な限り低い線量を！
最適化
→ 合理的に実行可能な限り低い線量を！
公衆：1～20 mSv/年
緊急時被ばく状況
現存被ばく状況
20 mSv
公衆：20～100 mSv/年
救命活動：上限無し
1000 mSv or 500 mSv
≦100 mSv
100 mSv
1 mSv
計画被ばく状況
放射線作業従事者：5年で100 mSv以下
公衆：年間1 mSv以下

## Slide 63
10 Gyの致死線量の投与によっても、わずか2.4×10-3℃（0.0024 ℃ ）の温度上昇のみ。
熱エネルギーで細胞を破壊しているわけではない！
放射線が、ヒトの体に存在する
局所的な標的に当たる
↓
生命活動が傷害
（どう考える？）
標的

## Slide 64
預託線量って何でしょうか？

## Slide 65
バイオアッセイ法
排泄された糞尿中の放射性物質を測定
預託線量とは
放射性物質を吸い込んでしまった！
どのように評価すれば良いか？
こんな時、
内部被ばくの測定には---
体外計測法
摂取したRIからγ線発生！
ホールボディ カウンタで測定
（注意）
α・β線は測れない！
排泄率のデータ（ICRP）から摂取量を計算するための基礎データとなる
α・β線も測ることが可能！

## Slide 66
測定はできた！---しかし、内部被ばくの場合は測定値から被ばく線量は直結しない！
（ナゼ？）
RI摂取直後の内部被ばく線量を評価しても---
（直後）
RIが排泄されない限り被ばくし続ける！
（1ヶ月後）
この影響を考慮するために考えられたのが預託線量！
Notes: 線量の測定は可能となりました。
ですが、内部被ばくの場合は、測定値イコール被ばく線量とはなりません。ナゼでしょうか？
放射性物質を摂取した直後に摂取量を測定して評価しても、1ヶ月後、放射性物質が排泄されない限り内部被ばくは続きます。
つまり、“現在”の測定値のみでは、内部被ばくを過小評価することになります。
このような放射性物質の残留の影響を考慮するために考えられたのが預託線量です。

## Slide 67
預託線量計算のために --- 実効線量係数
預託実効線量［mSv］＝ 体内摂取量［ Bq ］ × 実効線量係数［ mSv/Bq ］
内部被ばくの総線量
体内残留、RIの時間減衰、etc---
全てを考慮！
体外計測法、
バイオアッセイ法
により評価した測定値
放射性物質の種類によって 残留しやすい部位が異なる！
放射性物質の種類によって、放射線の種類やエネルギーが異なる！
これらの影響を考慮した内部被ばく線量となるよう設定！
（例）
131Iは甲状腺に
集積しやすい！
（例）
131Iはβ線とγ線
甲状腺はβ線もγ線も影響
脳にはγ線のみ影響

## Slide 68
預託線量は安全側の評価
預託線量は、何年も先までの内部被ばくを評価する指標。
1年間
預託線量
50年後
年 数
摂取後
被ばく線量
全部足し合わせて---
（通常は50年）
全部足し合わせて1年間で被ばくしたとすることにより、個人被ばく線量管理としては厳しめの評価となる！

## Slide 69
上の葉
下の葉
上の葉
下の葉
Chart: （Bq/kg）
| 上の葉 | 下の葉
 | 1371.9269 | 9.6773
吸入摂取
経口摂取
創傷汚染からの吸収
（http://www.remm.nlm.gov/imagegallery.htm#A）
内部被ばく

## Slide 70: サンチュから「137Cs:1500 Bq/kg （規制値 100）」検出された。 2 kg食べたら何Sv？
ベクレル（Bq）からシーベルト（Sv）へ変換！
実効線量［Sv］＝摂取量［ Bq ］× 実効線量係数［ Sv/Bq ］
 | 137Cs Sv/Bq（×10-6）
乳児（3ヶ月） | 0.020
幼児（1歳） | 0.012
子供（2-7歳） | 0.0096
成人 | 0.013
実効線量係数（BqをSvに変身させる！）
解）
137Cs： （1500 Bq/kg）× （ 2 kg ）× （0.013 ×10-6 Sv/Bq）
＝ 0.000039 Sv
→ 1 mSv（0.001 Sv）に達するには、
「0.001 Sv÷ 0.000039 Sv/kg ＝25.6 kg のサンチュを食べる
本データはICRPが定めた作業者について（Pub.68）及び一般公衆（Pub.72）を採用。

## Slide 71
食品に含まれる放射性物質（Bq/kg）
米 30
食パン 30
魚 100
牛肉 100
牛乳 50
粉ミルク 200
ホウレン草 200
干しシイタケ 700
干しこんぶ 2000
生わかめ 200
お茶 600
ポテトチップ 400
清酒 1
ビール 10
ワイン 30
人体内での40Kのベクレル
人体内のKは体重の約0.2%
⇒ 体重70kg：Kは140 g
人体内のK原子の個数は、
140 g ×6.02×1023 個/mol
39.0983 g/mol
= 2.156×1024 個
このうち、0.01171%がK-40だから、
= 2.156×1024 個 ×0.0001171 = 2.525×1020 個
ここで、放射能A = λ（壊変定数）N（個）
λ（壊変定数）= 0.693/T（半減期）
より、
A =
0.693
1.277×109年×31556952 s
× 2.525×1020 個
= 4343 Bq

## Slide 72
いろいろ線量が出てきますが、人に説明するための物差しはないのでしょうか？

## Slide 73: 線量の物差し：1 Svを10 mとすると・・・
1 Sv：
心臓カテーテル皮膚線量
（数百mSv～数Sv）
100 mSv：
生涯のがんによる死亡のリスクが 0.5%上乗せ（100 mSv）
10 mSv：
CT検査
（数mSv～数十mSv）
1 mSv：
・一般公衆の年間線量限度（1 mSv）
・PET検査（数mSv～10 mSv）
0.1 mSv：
胃の透視検査
（0.6 mSv～数mSv）
0.01 mSv：
胸部単純X線
（0.05 mSv～0.1 mSv）
テニスコート
の横幅
10 m：
子どもの身長
1 m：
手のひらの幅
10 cm：
指の太さ
1 cm：
爪の厚さ
1 mm：
爪の厚さ以下！！
0.1 mm：

## Slide 74: 基準値の導出方法
各施設で標準体型の患者 or 標準ファントムで得られた線量（施設の代表値）のヒストグラムを作成。
⇒ おおよそガウス分布（正規分布）
CTDIvol （mGy）
度数
線量が高い施設は、線量低減の可能性を検討。
⇒ 初期値は75パーセンタイル
75パーセンタイル
CTDIvol （mGy）
度数
検討を繰り返し、
得られたカットオフラインがDRLs
施設の代表値 ⇒ 診断能は十分に担保された値である
DRLsに固執せず、正当化されるのであれば超えても良い
（臨床上必要であれば超えることがある/体格によっては標準的な体格を想定しているDRLよりも高い線量に）
（¾値）
その値を超えている場合に、線量を下げることを検討すべきであるとされる目安
・AQD（acceptable quality dose）
・AD（achievable dose）
・DRR（diagnostic reference range）
なども

## Slide 75: DRLの目的
医療画像撮影の臨床的な目的に寄与しない患者への余分な放射線量を回避するのに役立てるものである。
ICRP Publication 105 (2007)
Vassileva J and Rehani M. AJR Am J Roentgenol (2015)
特定の放射線手技において，一般より高い線量を用いている施設を識別するためのトリガーとして用いる。

## Slide 76
診断参考レベルの算出方法を教えてください。

## Slide 77: 本邦におけるDRLsの決定_J-RIME
J-RIME ⇒ 医療被ばく研究情報ネットワーク
J-RIME
大 学
研究所
学 会
民 間
団 体
行 政
長崎大学（WHO）
岡山大学
放医研
保健医療科学院
JSRT
日医放
医学物理学会
etc.
文科省
厚労省
内閣府
JIRA
JART
医療放射線防護連絡協議会
関連学会等のオールジャパンの組織
各学会の医療被ばく・防護のエビデンス収集・共有・集約
国際機関（WHO・IAEA）と情報共有
“医療被ばく”という切り口で線量の情報を集約！

## Slide 78
自施設の代表値とDRLを比べて線量が高い施設は、線量低減の可能性を検討。
⇒ 初期値は75パーセンタイル
75パーセンタイル
CTDIvol （mGy）
度 数
検討を繰り返し、得られたカットオフラインがDRLs
（¾値）
  （最適化が進んでいる場合はこの限りではない）
その値を超えている場合に、線量を下げることを検討すべきであるとされる目安

## Slide 79
DRLに固執せず、正当化されるのであれば超えても良い
  臨床上必要であれば超えることがある
  例として、体格によっては標準的な体格を想定しているDRLよりも高い線量に
小
標準
大
患者の
体格
DRLを
超えても良い